Presseinformation

Datum:		Dezember 2019

Thema:		Unerwünschte Vibrationen: Medizintechnikkunde hilft sich mit ACE Online-Tool im Nu

Kunde löst Schwingungsproblem mit ACE Online-Tool binnen kürzester Zeit

Ein aktueller Fall aus der Automation: In der Medizintechnik setzt ein Kunde einen Wendelförderer zum Vorsortieren, Ordnen, Fördern und Bereitstellen von Teilen ein. Während des Betriebs treten Schwingungen auf, die zu einem unangenehmen Brummton führen. Dieser ist auf vom Wendelförderer verursachte Vibrationen zurückzuführen, welche auf ein Gestell aus Aluminium übertragen werden, in denen dieser montiert ist. Nach kurzer Internetrecherche hat sich der Kunde sehr schnell online selbst helfen können, als er auf der Homepage der ACE Stoßdämpfer GmbH unter dem Menüpunkt ‚Berechnungen’ ein Online-Tool zur Berechnung von Schwingungsdämpfern fand: www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html

Nach Eingabe einiger Eckdaten wie der vorliegenden Masse von 212 kg, einer Erregerfrequenz von 100 Hz und der Auflagerpunkte konnte der Nutzer des Wendelförderers in wenigen Minuten zur passenden Lösung kommen. In diesem Fall übertreffen vier Vibrationen isolierende Schwingungsdämpfer des Typs Hard Bell Mounts CM-VSC2-10-M10 die vom Kunden gewünschte Schwingungsisolierung von 90 Prozent und entkoppeln die Vibrationsquelle sicher. Diese Maschinenelemente sind auch Mittel der Wahl, wenn es rau zugeht. Dafür sorgt in erster Linie ihre abrisssichere Konstruktion. Für extreme Temperaturen kann statt des serienmäßigen Dämpfungsmaterials Neopren oder Naturkautschuk auch Silikon genutzt werden.

Für den schnellen Weg zur optimalen Lösung hält ACE weitere Berechnungsprogramme online parat. So sind unter anderem auch Stoßdämpfer, Gasfedern oder Sicherheitsprodukte schnell und einfach selbst zu konfigurieren und per eShop zu bestellen:

www.ace-ace.de/de/vertrieb-kontakt/shop.html

1.688 Zeichen mit Leerzeichen

Bild 1 ACE Kurzbericht Online Auslegung von CM_VSC2.JPG

Wie im beschriebenen Fall, können Nutzer auf der Homepage von ACE unter

www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html

mehr als 2/3 aller typischen Auslegungsfälle in kürzester Zeit selbstständig berechnen und sich dafür die ideal passende Maschinenlagerung anzeigen lassen

Bild 2 ACE Kurzbericht Online  Hard-Bell-Mounts CM_VSC2_RGB-L.jpg und …RGB-M.tif

Im vorliegenden Fall entkoppeln die für alle Umgebungen und Raumachsen geeigneten Schwingungsisolatoren vom Typ CM-VSC2-10-M10 den Wendelförderer wirksam von allen unerwünschten Vibrationen und sorgen für Ruhe

Bildnachweise

ACE Stoßdämpfer GmbH

Links

www.ace-ace.de/de/berechnungen/schwingungsdaempfung.html

https://www.ace-ace.de/de/produkte/schwingungstechnik/schwingungsdaempfer/hard-bell-mounts/cup-mounts-2/cm-vsc2-10-m10.html

Ihr Kontakt

## ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 Langenfeld

Deutschland

Tel.: +49 2173-9226-10

info@ace-int.eu

www.ace-ace.de

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Autor:

plus2 GmbH, Robert Timmerberg, M. A., Fachjournalist (DFJV), Marienstr. 39,

40210 Düsseldorf, i. A. von ACE Stoßdämpfer GmbH, Tel.: +49 179 5901232