Presseinformation

Zur unmittelbaren Veröffentlichung – 2. April 2014

Sandvik Coromant präsentiert neue Schaftfräser für Verbundwerkstoffe

Sandvik Coromant, Weltmarktführer für Werkzeuge, Werkzeuglösungen und Know-how in der metallbearbeitenden Industrie, stellt mit dem neuen CoroMill Plura PKD-bestückten Schaftfräser ein innovatives Produkt für Kanten-, Oberflächen- und Nutenfräsbearbeitungen vor. Die fortschrittliche Werkzeuglösung ist besonders interessant für Hersteller, die CFK-Komponenten zerspanen.

Das innovative neue Werkzeug bietet beständige und berechenbare Verschleißmuster – bei der Bearbeitung von CFK-Bauteilen eine wichtige Eigenschaft, um Maschinenstillstandzeiten zu reduzieren und Nachbearbeitungen oder Ausschuss zu vermeiden. Die Grundlage für die neuen Schaftfräser ist eine für CFK optimierte Hochleistungs-PKD-Sorte, die eine größtmögliche Standzeit bietet. Die neuen CoroMill Plura Schaftfräser können außerdem wiederaufbereitet werden.

Um optimale Bearbeitungsergebnisse zu erhalten, rät Sandvik Coromant, mit dem Fräserende mindestens 1 mm unter dem Verbundwerkstoff zu bearbeiten. Außerdem ist Gegenlauffräsen zu bevorzugen, da hierbei weniger Vibrationen entstehen. Bezüglich der maximalen Materialstärke soll maximal 2 mm unterhalb des PKD-Bereichs der Werkzeugspitze zugestellt werden. Eine typische 2D-Oberflächenbearbeitung erlaubt Schnittgeschwindigkeiten von etwa 200 bis 400 m/min; der Vorschub variiert von 0,03 bis 0,06 mm/U beim Schruppen und 0,02 bis 0,04 mm/U beim Schlichten.

Die PKD-bestückten Schaftfräser der CoroMill Plura-Serie sind in Durchmessern zwischen 6 und 16 mm sowie mit interner Kühlmittelzufuhr erhältlich und dabei auch für Rampoperationen bis zu 5° geeignet.

Sandvik Coromants neue PKD-bestückte Schaftfräser der CoroMill® Plura-Serie

Über Sandvik Coromant

Sandvik Coromant ist der Weltmarktführer für Werkzeuge, Werkzeuglösungen und Know-how in der metallbearbeitenden Industrie. Mit erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung schafft das schwedische Unternehmen richtungsweisende Innovationen und setzt gemeinsam mit seinen Kunden aus der Automobil-, Luftfahrt- und Energieindustrie neue Maßstäbe für die Produktivität. Sandvik Coromant hat 8.000 Mitarbeiter und ist in 130 Ländern vertreten. Als Teil des Geschäftsbereichs Sandvik Machining Solutions gehört Sandvik Coromant zur globalen Unternehmensgruppe Sandvik.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

Philipp Budde
rheinfaktor – Agentur für Kommunikation GmbH
Zollstockgürtel 57
50969 Köln 
Tel. +49 221 88046-340
Fax +49 221 88046-200 
budde@rheinfaktor.de

Dr. Klaus Christoffel

Sandvik Tooling Deutschland GmbH

Geschäftsbereich Coromant

Heerdter Landstraße 243

40549 Düsseldorf

Tel. +49 211 5027-318

Fax +49 211 5027-605

klaus.christoffel@sandvik.com

Abdruck honorarfrei. Belegexemplare erbeten.

www.sandvik.coromant.com