EuroBLECH  2016

Der Einstieg in die Oberklasse

Mit dem Hochleistungs-Kreissägeautomaten

HCS 150 E bietet Behringer Eisele Massenschnitte mit höchster Ausbringung und Qualität

Weilheim/Teck, Oktober 2016

Die HCS 150 E ist ein kompaktes Anlagen-Einstiegspaket bestehend aus einer automatischen Stahl-Hochleistungskreissäge mit einem Lademagazin für Rundmaterial und optional Rechteckprofile. Damit ergänzt sie die erfolgreiche HCS-Massenschnitt-Serie von Behringer Eisele auf ideale Weise, denn sie deckt ein großes industrielles Anwendungsspektrum ab und ist zudem preislich sehr attraktiv. Die HCS 150 E ist bietet somit einen ersten Schritt in die Oberklasse der Hochleistungssägetechnik, denn die Investition in eine HCS 150 E amortisiert sich rasch und man genießt vom ersten Schnitt an die Vorzüge einer leistungsstarken Premiumsäge. In ihr stecken alle hochwertigen Komponenten und technischen Finessen, die man von einer Behringer Eisele Kreissäge erwartet und mit ihrer Zuverlässigkeit trägt sie entscheidend dazu bei, dass der Sägeprozess von vornherein profitabel ist.

Geeignet ist die Hochleistungskreissäge HCS 150 E für Vollmaterialien und Rohre bis zu einem Durchmesser von 150 Millimetern. Der serienmäßig große Drehzahlstellbereich von 25 bis 215 U/min ermöglicht bereits in der Grundausstattung ein großes Anwendungsfeld. Der Sägeantrieb baut auf die bewährte Behringer Eisele-Kombination: Robustes, spielfreies Schneckengetriebe aus eigener Herstellung und frequenzgeregelter Hauptantrieb von 15kW. Zusammen mit dem stufenlos regelbaren Servoantrieb der Vorschubachse und der Minimalmengen-Sprühkühleinheit bietet dieses System genügend Anpassungsfähigkeit auch für zukünftige Entwicklungen im Sägeblatt- und Schmiermittelbereich.

BEHRINGER EISELE bietet mit der HCS 150 E erstmals ein standardisiertes Einsteiger-Anlagenkonzept, das einen großen Bereich aller industriellen Anforderungen abdeckt. Richtig attraktiv wird das Sägen mit der HCS 150 E durch die Kombinationsmöglichkeiten mit den bewährten robusten Behringer-Lademagazinen. Egal, ob Stangen-, Flach-, Bund-, Kettenlademagazin oder weitere Varianten, der hauseigene Stahlbau hat für viele Anforderungen Lösungen parat. Rollenbahnen und Greifer auf der Zu- und Abfuhrseite machen das HCS-System zu einem echten Wirtschaftsfaktor. Der Materialnachschub, angetrieben über eine servomotorische Kugelumlaufspindel kennzeichnet sich durch präzise und schnelle Positionierbewegungen des Ausgangsmaterials. Um Beschädigungen und Kratzspuren am Abschnitt vorzusorgen ist die Nachschubeinheit mit einer gesteuerten Nullkante ausgestattet, welche das Material bei der Vorschubbewegung anhebt und von der festen Spannbacke wegbewegt.

Den Anforderungen der Instandhaltung nach einer Säge mit guter Zugänglichkeit im gesamten Maschinenbereich, hat Behringer Eisele mit der

HCS 150 E Rechnung getragen. Große Sichtfenster an zwei Seiten gewähren Einblick in den Sägeprozess und die Werkzeugwechseltüre auf der Stirnseite ermöglichen jederzeit eine leichte Reinigung und Wartung der Maschine.

Im Innenraum wurde der Späneflug nochmals optimiert, so dass die Maschine mit dem optional erhältlichen Späneförderer weitgehend spänefrei gehalten wird. Die daraus resultierenden langen Reinigungszyklen wirken sich positiv auf die Anlagenverfügbarkeit aus. Die Reinigung selbst gestaltet sich problemlos, da schon bei der Konstruktion darauf geachtet wurde, dass keine Verschmutzungsnester und schwer zu reinigende Stellen entstehen.