EuroBLECH 2016

Perfekte Lösung: Der Halbautomat PSU 450 H von Behringer Eisele

Weilheim, Oktober 2016

Mit der robusten PSU 450 H stellt Behringer Eisele eine Hochleistungskreissäge in Modulbauweise vor, die der Sägeaufgabe optimal angepasst ist.

Die stabile Systemkreissäge PSU H von Behringer Eisele ist die ideale Maschine für den universellen Einsatz in Werkstatt und Betrieb. Mit einem Sägeblattdurchmesser bis 450 mm und den folgenden Schneidbereichen ist sie für vielfältige Aufgaben die richtige Lösung:

|  | Schnittwinkel |
| --- | --- |
| Material | 90° | 45° | 30° |
| Rundmaterial | Ø 150 mm | Ø 150 mm | Ø 140 mm |
| Quadrat | 140 x 140 mm | 130 x 130 mm | 115 x 115 mm |
| Rechteck | 390 x 30 mm | 275 x 30 mm | 190 x 30 mm |

Bei der PSU 450 H besteht die Basismaschine aus einem robusten Maschinengestell, in das die Grund- und Drehplatte mit dem Sägeaggregat als zentrale Einheit eingebettet ist. Das Sägeaggregat setzt sich aus einem leistungsstarken Motor, einem hydraulischen Vorschubzylinder und einem Schnecken-Schrägstirnradgetriebe mit Rotationsausgleich zusammen. Der Schwenkbereich nach rechts und links fällt beim Halbautomat sehr groß aus und reicht von +/- 90°, über +/- 45°, +/- 30° bis hin zu 0°.

Sicherheit während des Sägeprozesses bietet eine nach oben schwenkbare Schutzhaube sowie ein robustes Industrie-Bedientableau.

Die schnell einstellbaren und wechselbaren Spanneinheiten erweisen sich insbesondere bei unterschiedlichen Sägebedingungen als äußerst vorteilhaft. Die Spanneinrichtungen sind sowohl horizontal als auch vertikal angebracht. Ein Langhubzylinder mit 160 mm Hub und Spanndrucküberwachung klemmt das Material mit Hilfe eines Aluminiumdruckstücks sicher und präzise. Der Spanndruck lässt sich in beiden Richtungen getrennt voneinander einstellen, ablesbar über zwei Manometer.