ISCAR auf der EMO 2017

Mehr Effizienz in der Zerspanung

Die EMO 2017 in Hannover wird vom 18. bis 23. September für die Zerspanungstechnik zur großen Bühne. ISCAR nutzt die Gelegenheit, um dem internationalen Fachpublikum einen repräsentativen Querschnitt seines umfangreichen Portfolios zu präsentieren. In Halle 4 auf Stand E36 sind unter anderem Präzisionswerkzeuge mit neu entwickelten Schneidstoffsorten zu sehen. Anwender erweitern damit die Einsatzmöglichkeiten, erzielen längere Standzeiten in der Stahlbearbeitung und erhöhen die Prozesssicherheit.

Ettlingen, 29.06.2017 – Die Wendeschneidplatten ISCAR THREAD zum Gewindedrehen gibt es nun auch in der PVD-beschichteten Schneidstoffsorte IC1007. Sie eignen sich besonders für die Bearbeitung von legiertem und rostbeständigem Stahl. IC1007 ist eine zähe Feinstkornsorte. Nach der Beschichtung mit Titanaluminiumnitrid (TiAlNi) und Titannitrid (TiN) erfährt sie eine spezielle Nachbehandlung. Schneidkantenausbrüche und Abplatzungen während des Drehens werden minimiert. Die polierte Oberfläche der Platten verhindert die Bildung von Aufbauschneiden. ISCAR hat ein sehr hartes Substrat verwendet, das plastische Verformungen vermeidet.

Speziell für die Außen- und Innenbearbeitung von Gewinden in hoch hitzebeständigen Legierungen wie Inconel 718 hat ISCAR die Schneidstoffsorte IC806 entwickelt. Sie besitzt ein verschleißfestes Feinstkornsubstrat und eine PVD-TiAlNi-Beschichtung. Neben Inconel punktet die Sorte auch bei der Bearbeitung von austenitischem, rostbeständigem Stahl.

Weiterhin hat ISCAR die MULTI-MASTER-Produktlinie um Vollhartmetall (VHM)-Fräsköpfe zum Hochvorschubfräsen erweitert. Durch die kurze Ausführung bieten die Köpfe eine verbesserte Stabilität. Sie besitzen sechs Schneiden und eine innere Kühlmittelbohrung. Diese Kombination schafft die Voraussetzung für sehr gute Abspanraten und längere Standzeiten. Der große Schneidekantenradius erlaubt darüber hinaus hohe Vorschubwerte. Im Vergleich zu herkömmlichen Kugelkopffräsern sind fünf- bis zehnfach höhere Werte möglich. Die spezielle Schneidkantengeometrie leitet die Schnittkräfte axial zur Maschinenspindel. Dies sorgt für eine optimale  Werkzeugstabilität auch bei großen Auskraglängen. Die Fräsköpfe überzeugen unter anderem bei der Bearbeitung von Stahl, Gusswerkstoffen und Titan im Werkzeug- und Formenbau.

Neue Wendeschneidplatten erweitern das Einsatzgebiet der HELIDO-Trigon-Linie von ISCAR. Platten vom Typ H690 WNMU 0705-PNTR besitzen sechs rechte Schneidkanten und überzeugen besonders in allgemeinen Bearbeitungen, etwa zum Fräsen von Stahl. Die Wendeschneidplatten H690 WNMU 0705-PNN verfügen über sechs neutrale Schneidkanten für die Stahlbearbeitung. Die neutrale Geometrie kann dabei auch für Sonderwerkzeuge eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet ISCAR Wendeschneidplatten mit verstärktem Spanformer für Schruppbearbeitungen in der Schwerzerspanung. In Hannover sind auch Standardwerkzeuge und Wendeschneidplatten der HELI IQ MILL-Linie zu sehen. Beim Typ HM390 TCCT handelt es sich um umfangsgeschliffene Platten mit einer scharfen Schneidkante für Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen an hoch hitzebeständigen Legierungen. Die aus Cermet hergestellten Wendeschneidplatten HM390 TPKT eignen sich speziell für allgemeine Anwendungen.

Gerade unter instabilen Bedingungen wie hoher Auskraglänge und ungünstiger Klemmung sind Werkzeuge mit reduzierten Schwingungen gefordert. ISCAR hat deswegen seine T-SLOT-Linie um neue Hartmetallköpfe mit Durchmessern 40 und 50 Millimeter sowie Schaftausführungen ausgebaut. Die Fräsköpfe gibt es mit acht, zehn und zwölf Zähnen. Sie erzielen Schnittbreiten von einem bis zwölf Millimetern und erweitern die Schnitttiefe auf bis zu 15 Millimeter. Die Hartmetallschäfte bieten dabei eine verbesserte Biegefestigkeit und ermöglichen so stabile Bearbeitungsprozesse.

ISCAR zeigt auch Cermet-ISO-Drehwendeschneidplatten mit neuen Spanformern speziell zum Vorschlichten und Schlichten. Die Platten sind in den Schneidstoffsorten IC20N und IC520N verfügbar und eignen sich besonders für die Stahlbearbeitung. Im Vergleich zu herkömmlichen Sorten zeichnen sich solche aus Cermet durch eine größere Härte aus. Dies sorgt für höhere Schnittgeschwindigkeiten und geringeren Verschleiß. Darüber hinaus verhindern sie die Bildung von Aufbauschneiden am Werkzeug, die die Zerspanung negativ beeinflussen können.

ISCAR auf der EMO: Halle 4, Stand E36

Zeichen inkl. Leerzeichen: 4.423

Bildunterschriften:

Bild 1: Die Schneidstoffsorte IC1007 ist hoch hitzebeständig und reduziert  den Freiflächenverschleiß deutlich.

Bild 2: Die kurze Ausführung der MULTI MASTER-Fräsköpfe sorgt für eine hohe Stabilität.

Bild 3: Die Wendeschneidplatten HELI IQ MILL 390 besitzen scharfe Schneidkanten für effiziente Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen.

Bild 4: Cermet-ISO-Drehwendeschneidplatten sind besonders hart und ermöglichen hohe Schnittgeschwindigkeiten.

Bildnachweis: ISCAR

Kontaktdaten zur länderspezifischen Veröffentlichung:

| Deutschland: | Österreich: | Schweiz: |
| --- | --- | --- |
| ISCAR Germany GmbH | ISCAR Austria GmbH | ISCAR Hartmetall AG |
| Tel.: +49 (0) 7243 99 08-0 | Tel.: +43 (0)7252 71200-0 | Tel.: +41 (0) 52 728 0850 |
| gmbh@iscar.de | office@iscar.at | office@iscar.ch |
| www.iscar.de | www.iscar.at | www.iscar.ch |

Pressekontakt:

ISCAR Germany GmbH

Marketing

Eisenstockstraße 14

76275 Ettlingen

Tel.: +49 (0) 7243 99 08-0

gmbh@iscar.de

www.iscar.de

Agentur:
a1kommunikation Schweizer GmbH
Kirsten Ludwig
Projektmanagement / Media
Oberdorfstr. 31A
70794 Filderstadt

Tel. +49 711 9454161-20
kirsten.ludwig@a1kommunikation.de 
www.a1kommunikation.de